Rozdelenia v teórii spoľahlivosti

V úlohách teórie spoľahlivosti, teórie hromadnej obsluhy alebo teórie obnovy veľmi často používame, ako vhodný model riešenia, exponenciálne a Weibullovo rozdelenie.

Exponenciálne rozdelenie

Exponenciálne rozdelenie obyčajne slúži ako vhodný model pre výpočet pravdepodobnosti životnosti výrobku, doba čakania na udalosť a pod. Využíva sa v teórii hromadnej obsluhy.

Exponenciálne rozdelenie s parametrami A a ,, , má náhodná premenná X, ak jej hustota rozdelenia pravdepodobnosti

a označujeme ho

# Stredná hodnota a rozptyl tohto rozdelenia je  a .

# Náhodná premenná

má potom normované  exponenciálne rozdelenie s parametrami , , čo zapisujeme .

Obr.1 Hustota exponenciálneho rozdelenia

Exponenciálne rozdelenie dobre opisuje  rozdelenie pravdepodobnosti doby životnosti zariadenia, u ktorého prichádza k poruche z celkom náhodných príčin a nie v dôsledku mechanického opotrebenia alebo únavy materiálu. Prax potvrdzuje, že exponenciálne rozdelenie majú doby životnosti napr. elektronických prvkov rôznych zariadení, doby čakania na udalosť a pod. Využíva sa v teórii hromadnej obsluhy.

Weibullovo rozdelenie

Tam, kde nevyhovuje exponenciálne rozdelenie, sa používa Weibullovo rozdelenie.

Náhodná premenná X má Weibulovo rozdelenie pravdepodobnosti s parametrami a , pričom , , ak má hustotu pravdepodobnosti

a označujeme ho .

Obr. 2 Hustota pravdepodobnosti Weibullovho rozdelenia pre c=1,5 a c=2

# Stredná hodnota a rozptyl tohto rozdelenia sú

a

Weibulovo rozdelenie majú väčšinou doby životnosti X nejakého zariadenia, pričom pre parameter c platí:

ak  ide o model pre životnosť zariadenia, ktoré podlieha fyzickému opotrebovaniu alebo

únave,

ak  ide o model pre životnosť zariadenia, u ktorého dochádza k poruchám v dôsledku

chýb, a nie kvôli opotrebovaniu.

Logaritmicko-normálne rozdelenie

Logaritmicko-normálne rozdelenie sa používa často na  modelovanie ekonomických veličín, stretávame sa s ním aj v modeloch  antropometrických dát, pri opise veľkosti častíc disperzných fáz kovových materiálov alebo veľkosti častíc sypkých materiálov alebo v teórii spoľahlivosti.

Náhodná premenná X má logaritmicko-normálne rozdelenie s parametrami  a , pričom , , ak jej hustota pravdepodobnosti sa rovná

Obr. 3  Vplyv parametra (  na tvar funkcie hustoty pravdepodobnosti

pri logaritmicko–normálnom rozdelení

Logaritmicko-normálne rozdelenie s parametrami  označujeme .

Majme náhodnú premennú , kde , potom sa dá dokázať, že . Odtiaľ pochádza názov logaritmicko-normálne rozdelenie.

# Pre distribučnú funkciu  tohto rozdelenia platí

# Pre strednú hodnotu a rozptyl tohto rozdelenia platí

a

Rovnomerné rozdelenie

Rovnomerné rozdelenie spojitej náhodnej premennej je analogické rovnomernému rozdeleniu diskrétnej  náhodnej premennej.

Náhodná premenná X má rovnomerné rozdelenie na intervale , ak nadobúda hodnoty  a má hustotu

kde . Označujeme ho ako .

Distribučná funkcia má tvar

Obr. 4  Hustota rozdelenia               Distribučná funkcia rozdelenia

# Stredná hodnota a rozptyl tohto rozdelenia je

Poznámka. Názov rovnomerné rozdelenie sa používa preto, lebo pravdepodobnosť toho, že príslušná náhodná premenná nadobúda hodnotu z intervalu dĺžky , je úmerná len dĺžke tohto intervalu a nezávisí od umiestnenia vo vnútri celého intervalu .

# Text boxes

c = 1,5

c = 2

f(x)

x

a                b                  x

a               b                   x

f(x)

F(x)

1