Hyperbolický rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou α

Pri riešení rezu v ortogonálnej axonometrii je výhodné využiť priemet kužeľovej plochy do tej pomocnej priemetne, na ktorú je rezová rovina kolmá. V pomocnom priemete ľahko určíme druh rezovej kužeľosečky a ďalšie potrebné body rezu.

V našom prípade je rezová rovina kolmá na nárysňu, preto využijeme axonometrický nárys – 2. axonometrický priemet.

Zobrazíme 2. axonometrický priemet kužeľovej plochy. (Pri hľadaní  k2 – 2. axonometrického priemetu riadiacej kružnice, ktorá sa zobrazí do úsečky, využijeme združené priemery kružnice, ktoré sú rovnobežné so súradnicovými osami x, y .

Vrcholová rovina (ktorá sa v náryse zobrazí do priamky (2), rovnobežná s rezovou rovinou α ,  pretína kužeľovú plochu v dvoch tvoriacich priamkach  1q , 2q (  rez bude hyperbola.

Axonometrický nárys je úsečka  X2A2  a X2B2  z priamky ( 2 .

Axonometrický priemet vrchola  A a B  rezovej hyperboly nájdeme pomocou obrazov tvoriacich priamok a a b, ktoré týmito bodmi prechádzajú.

Pôdorysná stopa ppretína riadiacu kružnicu v bode X a Y Hlavná priamka p roviny  ( pretína kružnicu k´ v bode X´ a Y´.

Asymptoty  1as ,2as  zostrojíme pomocou dotykových rovín 1( , 2( pozdĺž tvoriacich priamok 1q , 2q :

1P = p1  ( p ( 1P (1as  ( 1as // 1q  ,

2P = p2  ( p  ( 2P (2as  ( 2as // 2q  .

Dotyková rovina 1je určená tvoriacou priamkou 1q a dotyčnicou p1  ku riadiacej kružnici k v bode 1. Pretože dotyčnica p1  leží v pôdorysni, bude stopou dotykovej roviny 1.

Dotyková rovina 2je určená tvoriacou priamkou 2q a dotyčnicou p2  ku riadiacej kružnici k v bode 2. Pretože dotyčnica p2  leží v pôdorysni, bude stopou dotykovej roviny 2.

Body  E , F  prechodu pre viditeľnosť hľadáme ako priesečníky obrysových tvoriacich priamok  e , f  s rezovou rovinou  (   (najvhodnejšie s využitím axonometrického nárysu) :

e , f (  e2 , f2 ,

E2 =  e2 ( ( 2 ,  E2 ( E  (  E ( e  (na obrázku bod E nie je na časti zobrazenej kužeľovej plochy),

F2 =  f2  ( ( 2 ,  F2 ( F  (  F ( f  .

Viditeľné body rezovej čiary sú na viditeľných tvoriacich priamkach a neviditeľné body rezovej čiary sú na neviditeľných tvoriacich priamkach.

Axonometrický priemet vrchola  A hyperboly, nie je vrcholom jej axonometrického priemetu Hyperbolu narysujeme pomocou úlohy :  ak poznáme asymptoty a bod hyperboly (napr. bod A, B, X, Y, X´, Y´ ), viď 3. cvičenie, alebo web-stránku: http://www.km.sjf.stuba.sk/Personal/Szarkova/texty/kuzelosecky.htm#uloha9 ) .

Poznámka:

Elipsa k1 je obrazom kružnice k :

- Hlavná os elipsy k1 je kolmá na súradnicovú os z a prechádza jej stredom S.

- Vedľajšia os elipsy k1  je rovnobežná s súradnicovou osou z a prechádza jej stredom S .

- Vzdialenosť ohniska elipsy k1 od vedľajšieho vrchola sa rovná vzdialenosti dĺžky hlavnej polosi .

Dotyčnicu ku elipse v bode 1 resp. 2 nájdeme:

a.   ohniskovými vlastnosťami elipsy : http://www.km.sjf.stuba.sk/Personal/Szarkova/texty/kuzelosecky.htm#veta1

b.  alebo osovou afinitou medzi elipsou k1 a kružnicou k1´ zostrojenou nad hlavnou osou elipsy k1:

OA = {osOA = hlavná os elipsy k1 ,

smerOA je kolný na osOA,

vedľajší vrchol elipsy ( bod na kružnici k1´ }.

1   (  1´

1´ (  p1´ - dotyčnica ku kružnici k1´

p1´( p1

# Text boxes

2   (  2´

2´ (  p2´ - dotyčnica ku kružnici k1´

p2´( p2